## Slide 1: Rodzaje ruchów oczu Analiza danych okulograficznych
Jacek Matulewski
Instytut Fizyki, WFAiIS, UMK
ICNT, UMK
WWW: http://www.fizyka.umk.pl/~jacek
E-mail: jacek@fizyka.umk.pl
semestr letni 2018

## Slide 2: Ruchy oczu
Ruchy oka są konieczne ponieważ zakres ostrego widzenia jest bardzo mały (0.5°).
To mniej więcej tyle, ile zajmuje paznokieć kciuka na wyciągniętej ręce.
Nie możemy objąć tego ekranu, nawet jeżeli jesteśmy oddaleni.
To oznacza, że przeczytanie tego fragmentu tekstu wymaga wielu zmian pozycji spojrzenia.

## Slide 3: Ruchy oczu
http://www.oculist.net/others/ebook/generalophthal/server-java/arknoid/amed/vaughan/co_chapters/ch012/ch012_print_chapter.html

## Slide 4: Ruchy oczu
Oczy nigdy nie przestają się ruszać.
La saccadé (z fr. szarpnięcie, gwałtowny ruch, podskok, wstrząs)
W ciągu dnia (gdy nie śpimy) wykonujemy 200 000 sakad. W trakcie snu ruch się zmienia (faza REM – rapid eye movements).
Część (mała) ruchów oczu jest kontrolowana świadomie (np. wodzenie za obiektem)
Większa część ruchów (w tym mikrosakady) nie jest kontrolowana i nie jest uświadomiona (inaczej widziany obraz stale by się trząsł).
Podobnie jest z oddychaniem – może być, ale zwykle nie jest kontrolowany.
W trakcie fiksacji oko nie jest nieruchome!
Mikrosakady – ruchy oka o mniejszej amplitudzie „w obrębie” obiektu fiksacji. Mikrosakady są odpowiedzialne za „odświeżanie” obrazu (pobudzanie nerwów).
Bez tego widzielibyśmy tylko obiekty ruchome (niektóre zwierzęta).
Obserwacja Erasmusa Darwina (dziadek Charlesa, 1794): wpatrywanie się w bardzo mały kawałek jedwabiu na papierze – kolor stopniowo blaknie i znika.
Susanna Martinez-Conde http://static.trogu.com/documents/articles/palgrave/references/martinez-conde%20vision%20saccades.pdf

## Slide 5: Ruchy oczu
Eksperymenty wykonywane już w latach pięćdziesiątych XX wieku.
Unieruchomienie obrazu przez umieszczenie projektora na soczewce kontaktowej
Efekt: obraz przestaje być widoczny (percepcyjnie) z braku stymulacji zakończeń n.
Roy M. Pritchard Stabilized Images on the Retina (https://pdfs.semanticscholar.org/c97a/209e1a1caa088ae94987fe59317b5ef68838.pdf)
Przykład kobiety (jedyny) z całkowitym paraliżem mięśni oka (zwłóknienie): pobudzanie nerwów i widzenie dzięki ruchom głowy. Możliwe jest nawet czytanie
Gilchrist i in. Saccades without eye movements Nature 390 (1997) 130-131

## Slide 6: Ruchy oczu
Eksperyment Johna K. Stevensa:
John K. Stevens i in. Paralysis Of The Awake Human: Visual Perceptions Vision Research 16 (1976) https://pdfs.semanticscholar.org/8567/8b73e4f918f05244b66ca2a9f65ef89ed3d9.pdf
Obiektem badania był JKS.
Wstrzyknięcie środka zwiotczającego (chlorek suksametoniowy) i kurary
Opaska uciskowa na prawej ręce
zapobiega jej paraliżowi (komunikacja)
Wspomaganie oddychania (respirator)
Lustro i ekran (bodziec i oświetlenie oka)
Całkowite unieruchomienie oczu
Zanikanie obrazu staje się problemem
Świadome próby sakad (wysiłek)
powodowały, że świat się przesuwał (pomimo braku zmian w obrazie!)

## Slide 7: Ruchy oczu
Eksperyment Johna K. Stevensa:
John K. Stevens i in. Paralysis Of The Awake Human: Visual Perceptions Vision Research 16 (1976) https://pdfs.semanticscholar.org/8567/8b73e4f918f05244b66ca2a9f65ef89ed3d9.pdf
Przy częściowym paraliżu (sama kurara) świadome sakady powodowały
przemieszczenie obrazu, a nie jego ruch
(znika i pojawia się przesunięty)
Jumping (sakady) i wolny dryf (dryf oka)
Tendencja do przypisywania ruchu otoczeniu, a nie oczom, co wskazuje na
problem z integracją sensoryczną
Wniosek: postrzeganie przestrzeni nie
jest tylko efektem działania zmysłów,
ale również zaplanowanych ruchów oczu

## Slide 8: Ruchy oczu – zdarzenia
Zdarzenie | Czas trwania | Długość | Prędkość
Fiksacja (fixation) | 200-300 ms | - | -
Sakada (saccade) | 30-80 ms | 4-20° | 300-500°/s
Glisada (glissade) - dociągnięcie oka do położenia bodźca, korekta po sakadzie | 10-40 ms | 0.5-2° | 20-140°/s
Gładkie podążanie (smooth pursuit) | - | - | 10-30°/s
Dryft (drift) – powolne wysunięcie punktu spojrzenia z centrum fiksacji | 200-1000 ms | 1-60’ | 6-25’/s
Mikrosakada (microsaccade) – powrót do bodźca, szybkie skorygowanie dryfu | 10-30 ms | 10-40’ | 15-50°/s
Tremor – drżenie mięśni oka, pobudzanie nerwów oka (?) | - | < 1’ | < 20’/s
Termin „mikrosakady” jest czasem używany szerzej na określenie całego ruchu oczu w trakcie fiksacji

## Slide 9: Ruchy oczu – zdarzenia
Schemat nie zachowuje skali rzeczywistych wielkości ruchów oka
fiksacja
sakada
glisada
fiksacja
dryf
mikrosakada

## Slide 10: Oczopląs (łac./ang. nystagmus)
Oczopląs to rytmiczne, zwykle niekontrolowane ruchy oczu
z ustalonym kierunkiem (zwykle poziomym).
Przyczyną może być:
- problem z kontrolą mięśni gałki ocznej,
- problemy neurologiczne (uszkodzenia w obrębie układu przedsionkowego, błędnik),
- wywołane przez bodziec (np. termiczny, pole magnetyczne > 1T lub inne).
Około 8% populacji (badania na studentach) umie symulować oczopląs wahadłowy
(ale nie dłużej niż przez pół minuty). Ma inne parametry. Ta zdolność jest rodzinna.

## Slide 11: Oczopląs (łac./ang. nystagmus)
Źródło: Arnold i in. Nystagmus induced by pharmacological inactivation of the brainstem ocular motor integrator in monkey Vision Research 39 (1999) 4286-4295
Faza szybka:
Faza wolna:
Wstrzyknięcie środka (10mM muscymolu) zaburzającego integrację sensoryczną
ruch w poziomie
ruch w pionie
Makak wytrenowany w szukaniu celów w poziomie, położenie 0 i 20°
Oczopląs nałożony na intencjonalne ruchy oczu (faza szybka i faza wolna)

## Slide 12: Oczopląs wrodzony
Źródło: Pasquariello i in. Characterisation of baseline oscillation in congenital nystagmus eye movement recordings Biomedical Signal Processing and Control 4 (2009) 102-107
Częstotliwość oczopląsu (odwrotność okresu): 2.4 – 4.4 Hz, średnia 3.3 Hz ± 0.4Hz
Amplituda: 0.5 – 12.8°, średnia 4.4° ± 2.6° (odchylenie standardowe)
Częstotliwość BLO: 0.16 – 0.64 Hz, średnia 0.36 Hz ± 0.11 Hz
Amplituda BLO: 0.2 – 7.7°, średnia 2.1° ± 1.6°
BLO = baseline oscilations

## Slide 13: Oczopląs błędnikowy
Badanie oczopląsu błędnikowego wywołanego „sztucznie”:
- Badany pozostaje w całkowitej ciemności, bodziec = punkt fiksacji (mogą być gogle)
- Magnetyczna stymulacja przedsionka (ang. magnetic vestibular stimulation, MVS) przez stałe pole magnetyczne o sile 1-3T powoduje oczopląs, który jest wynikiem
zaburzenia procesu integracji sensorycznej.
- Zaburzenie szybko ustaje po wyjściu poza pole magnetyczne MRI
Potencjalny wpływ na wyniki uzyskane w fMRI w stanie spoczynku (resting-state in darkness) – zawroty głowy są typowym efektem ubocznym tego badania
Możliwy mechanizm: Ciało jest obojętne magnetycznie – siła Lorentza nie ma na niego wpływu, ale obecne są prądy jonowe pochodzące z komórek włosków ucha wewnętrznego
Źródło: Boegle i in. Magnetic vestibular stimulation modulates default mode network fluctuations NeuroImage 127 (2016) 409-421
Oczopląs błędnikowy można także wywołać nalewając ciepłej (44°C) lub zimnej (30°C) wody do przewodu słuchowego (standardowa metoda), obracając badanego lub szybko przesuwając bodziec przed jego oczami (metoda optokinetyczna).
Przedsionek (z błędnikiem) bierze udział w integracji danych pochodzących ze układu wzrokowego, priopercepcji i innych zmysłów. W szczególności orientacja w przestrzeni jest sprzężona z kompensacją ruchów głowy i całego ciała w ruchach oczu.

## Slide 14: Oczopląs błędnikowy
Źródło: Boegle i in. Magnetic vestibular stimulation modulates default mode network fluctuations NeuroImage 127 (2016) 409-421

## Slide 15: Oczopląs błędnikowy
Rzeczywiste dane (AW, ICNT, tylko 60Hz)
Pacjent w goglach w fMRI, zadanie: fiksowanie na punkcie fiksacji (krzyż)
położenia (x, y), z korektą i bez

## Slide 16: Oczopląs błędnikowy
Rzeczywiste dane (AW, ICNT, tylko 60Hz)
Pacjent w goglach w fMRI, zadanie: fiksowanie na punkcie fiksacji (krzyż)
prędkości (x, y), z korektą i bez

## Slide 17: Oczopląs błędnikowy
Rzeczywiste dane (AW, ICNT, tylko 60Hz)
Pacjent w goglach w fMRI, zadanie: fiksowanie na punkcie fiksacji (krzyż)
szybkości, z korektą i bez

## Slide 18: Od eksploracji do fiksacji
Źródła: in. i Susanna Martinez-Conde From Exploration to Fixation: An Integrative View of Yarbus’s Vision Perception 44 (2015) 884-899
Jorge Otero-Millan, Stephen L. Macknik, Rachel E. Langston and Susana Martinez-Conde An oculomotor continuum from exploration to fixation PNAS 110 (2013) 6175-6180
W miarę zmniejszania wielkości bodźca
parametry sakad dążą do wartości
typowych dla fiksacji (mikrosakad)
Sakady i mikrosakady – różnica zależy tylko od bodźca (może fizjologicznie to ten sam ruch)

## Slide 19: Od eksploracji do fiksacji
Źródła: in. i Susanna Martinez-Conde From Exploration to Fixation: An Integrative View of Yarbus’s Vision Perception 44 (2015) 884-899
Jorge Otero-Millan, Stephen L. Macknik, Rachel E. Langston and Susana Martinez-Conde An oculomotor continuum from exploration to fixation PNAS 110 (2013) 6175-6180

## Slide 20
Bodziec
Uwaga! Dane użyte od prezentacji programu GDE na tym i na kolejnych slajdach (zapis jednego „przebiegu” eksperymentu) otrzymałem od B. Bałaj - kom. prywatna

## Slide 21
Zapisane położenia spojrzenia

## Slide 22
Zapisane położenia spojrzenia

## Slide 23
Fiksacje i sakady / ścieżka wzrokowa

## Slide 24
Fiksacje i sakady / ścieżka wzrokowa

## Slide 25
Mapa cieplna

## Slide 26
Mapa uwagi

## Slide 27
GSSP
W trakcie implementacji...
czytanie
gładkie wodzenie
Kasprowski, P., & Harezlak, K. (2017). Gaze Self-Similarity Plot-A New Visualization Technique. Journal of Eye Movement Research, 10(5)

## Slide 28
Położenie spojrzenia X/Y

## Slide 29
Prędkość zmiany położenia spojrzenia
algorytm Eulera (najprostszy)

## Slide 30
Przyspieszenie ...
algorytm Eulera (najprostszy)

## Slide 31
Zdarzenia: fiksacje i sakady
Algorytm położeniowy
Algorytm prędkościowy
Fiksacja = grupa próbek, których dystrybucja położenia jest mniejsza niż założony próg
Sakady = pozostałe próbki
Parametry fiksacji:
- maksymalna dyspersja w X/Y
- sposób obliczania dyspersji (wariancja, maksymalne odległości)
- minimalny czas trwania fiksacji
- minimalna liczba próbek w fiksacji
Sakada = grupa próbek, których prędkość jest większa niż założony próg
Fiksacje = pozostałe próbki
Parametry sakady:
- pochodne dwu- lub trzypunktowe
- prędkość progowa - przyspieszenie progowe
- minimalna prędkość w szczytowa
- minimalny czas trwania
- minimalna liczba próbek - rozciągnięcie do prędkości
- dokładność, z jaką prędkość maksym. znajduje się w centrum piku

## Slide 32
Zdarzenia: fiksacje i sakady

## Slide 33
Algorytm prędkościowy
czas
prędkość
Warunek 2:
na „skrzydłach”
opada poniżej
prędkości progowej
Warunek 1:
przekroczenie minimalnej
prędkości w piku (jednopunktowy)
Warunek 3: minimalny czas trwania sakady (lub liczba próbek)
Warunek 4: pik w środku
Dodatkowo: można rozszerzyć
sakadę do jakiejś prędkości
Cel: wykrycie sakad
Reszta czasu: fiksacje
Yarbus: wykres prędkości
sakad jest symetryczny
(krzywa dzwonowata)

## Slide 34
Algorytm położeniowy
Warunek 1:
dyspersja grupy próbek
nie przekracza maksymalnej
wartości (osobno w X i Y)
Warunek 2: minimalny czas trwania fiksacji (lub liczba próbek)
Sposób liczenia dyspersji: wariancja lub maksymalna odległość próbek
ti
tf
Cel: wykrycie fiksacji
Reszta czasu: sakady

## Slide 35
Algorytm prędkościowy
Zdarzenia: mrugnięcia
Mrugnięcie = pozorna fiksacja w zerze otoczona dwoma pozornymi sakadami
Parametry mrugnięcia:
- minimalna prędkość szczytowa obu pozornych sakad
- minimalny czas trwania fiksacji
- tolerancja dla zerowej pozycji fiksacji

## Slide 36
Zdarzenia: fiksacje i sakady

## Slide 37
Zdarzenia: fiksacje i sakady

## Slide 38
Zdarzenia: gładkie wodzenie
Gładkie wodzenie (ang. smooth pursuit) – zmiana położenia spojrzenia o prędkości mniejszej niż w sakadach, w której spojrzenie podąża za ruchomym obiektem (bez obiektu – zazwyczaj niemożliwe). „Fiksacja na ruchomym obiekcie”
Gdy obiekt jest zbyt szybki (> 30°/s) – gładkie wodzenie przechodzi w serię sakad „nadganiających” (ang. catch-up saccades)
Gładkie wodzenie różni się od odruchu przedsionkowo-ocznego, czyli ruchu oczu, dzięki któremu położenie spojrzenia nie zmienia się (pozostaje na nieruchomym obiekcie) pomimo ruchów głowy.
Niektórzy ludzie potrafią rozpocząć gładkie wodzenie jedynie wyobrażając sobie obiekt.
Gładkie wodzenie jest łatwiejsze w poziomie niż w pionie (różne podsieci)
Wymaga sprzężenia zwrotnego (ale trwa gdy obiekt jest przez chwilę za przesłoną). Pierwsze 100 ms – balistyczne.

## Slide 39
Zdarzenia: gładkie wodzenie
Algorytm wykluczający fiksacje i sakady 1
Detekcja i wykluczenie sakad (np. algorytm prędkościowy, v > 100°/s)
Detekcja i wykluczenie fiksacji (np. algorytm prędkościowy, v < 12°/s)
Reszta to gładkie wodzenie (jeżeli przedział dłuższy niż np. 80 ms)
Zaczynamy od wygładzenia danych (filtr Sawickiego-Golaya)
Filtr Sawickiego-Golaya = wygładzenie danych cyfrowych = = zwiększenie stosunku sygnały do szumu

## Slide 40
Zdarzenia: gładkie wodzenie
Algorytm wykluczający fiksacje i sakady 2
Detekcja i wykluczenie sakad (np. algorytm prędkościowy, v > 80°/s)
Detekcja i wykluczenie fiksacji (np. algorytm położeniowy, 0.1-1.6°)
Reszta to gładkie wodzenie (jeżeli przedział dłuższy niż np. 80 ms)
Algorytm Velocity Movement Pattern Std Dev Identific.
Prędkość w określonym przedziale (5 - 30°/s, dla por. sakady > 300°/s)
Kąty między kolejnymi wektorami przesunięcia mniejsze od ...
Zmiany prędkości w kolejnych próbkach mniejsze od ...
Algorytm „obiektywny”
Wykrycie ruchu obiektu w bodźcu (film) → położenie obiektu w czasie
Położenie spojrzenia takie samo, jak obiektu z założoną tolerancją
Zaczynamy od wygładzenia danych (filtr Sawickiego-Golaya)

## Slide 41
Regiony zainteresowania
1
2
3
4

## Slide 42
Regiony zainteresowania
Całkowity czas spojrzenia w regionie (ang. time spent)
Całkowity czas spojrzenia w regionie / powierzchnia regionu
Całkowity czas spojrzenia w regionie / całkowity czas spojrzenia na bodźcu
Liczba spojrzeń (ang. gazes) i liczba powrotów do regionu (ang. returns)
Liczba fiksacji w regionie, procent fiksacji w regionie → zainteresowanie
Całkowity czas fiksacji w regionie
Minimalny, maksymalny i średni czas fiksacji w regionie
Czas pierwszej fiksacji (ang. time to first fixation, TTFF) → widoczność
Dyspersja fiksacji; minimalna, maksymalna i średnia dyspersja fiksacji
Region zainteresowania (ang. area of interest, AOI)
Analizowane wielkości:
Obszar o dowolnym kształcie (zwykle prostokąt lub elipsa) otaczający możliwy
obiekt zainteresowania badanego lub obiekt, którym zainteresowanie chcemy zbadać (np. reklama, element deski rozdzielczej w samochodzie, produkt)

## Slide 43
Regiony zainteresowania
Liczba sakad do regionu, liczba sakad z regionu, w obrębie regionu
Częstość sakad, całkowity czas trwania sakad, prędkość sakad i inne parametry sakad
Macierz przejść między regionami
Liczba mrugnięć w regionie, częstość mrugnięć w regionie
Minimalny, maksymalny i średni czas trwania mrugnięcia
Region zainteresowania (ang. area of interest, AOI)
Analizowane wielkości:
Obszar o dowolnym kształcie (zwykle prostokąt lub elipsa) otaczający możliwy
obiekt zainteresowania badanego lub obiekt, którym zainteresowanie chcemy zbadać (np. reklama, element deski rozdzielczej w samochodzie, produkt)

## Slide 44
Ścieżki wzrokowe
Wikipedia
Ilya Repin Niespodziewany gość (1884-1888), olej na płótnie, 160 x 167 cm

## Slide 45
Ścieżki wzrokowe
Wikipedia
Ilya Repin Niespodziewany gość (1884-1888), olej na płótnie, 160 x 167 cm
Eksperyment Yarbusa (1967)
Oświetlenie

## Slide 46
Ścieżki wzrokowe
Wikipedia
Ilya Repin Niespodziewany gość (1884-1888), olej na płótnie, 160 x 167 cm
Spojrzenia

## Slide 47
Ścieżki wzrokowe
Wikipedia
Ilya Repin Niespodziewany gość (1884-1888), olej na płótnie, 160 x 167 cm
Spojrzenie / relacja / emocje

## Slide 48
Ścieżki wzrokowe
Wikipedia
Ilya Repin Niespodziewany gość (1884-1888), olej na płótnie, 160 x 167 cm
Silne emocje, ewolucja

## Slide 49
Ścieżki wzrokowe
Wikipedia
Ilya Repin Niespodziewany gość (1884-1888), olej na płótnie, 160 x 167 cm
Eksperyment Yarbusa (1967)

## Slide 50
Ścieżki wzrokowe
Wikipedia
Eksperyment Yarbusa (1967)

## Slide 51
Entropia (fizyka, termodynamika) – miara nieuporządkowania układu i rozproszenia energii, funkcja stanu: [J/K],
gdzie k – stała Boltzmana, – liczba mikrostanów dla energii wewn. E,
- prawdopodobieństwo i-tego mikrostanu
Entropia ma wartość maksymalną, gdy prawdopodobieństwa poszczególnych mikrostanów są takie same (nie mamy wiedzy o układzie mikroskopowym)
Zawsze rośnie, gdy układ zmienia stan bez sił zewnętrznych (II zas. termodyn.)
Entropia informacji
C.E. Shannon A Mathematical Theory of Communication The Bell System Technical Journal 27 (1948) 379-423
Przeniesiona do teorii informacji przez Claude Shanonna (1948)
Entropia (teoria informacji) – średnia ilość informacji dla pojedynczej wiadomości
(ważona – wagi to prawdopodobieństwo zrealizowania wiadomości ze źródła):
[bit]
Nieujemna. Im ma większą wartość, tym mniej wiemy o układzie

## Slide 52
bitów
Entropia macierzy przejść
Załóżmy trzy regiony zainteresowania oznaczone literami A, B i C.
Przykładowa unormowana macierz przejść między regionami zainteresowania R:
Entropia dla macierzy przejść:
[bit],
gdzie p(ri) – prawdopodobieństwo przejścia między dwoma regionami (AOI)
Holmqvist i in. Eye Tracking: A Comprehensive Guide to Methods and Measures Oxford University Press 2011
Analogiczne obliczenia można wykonać dla czasów pobytu w AOI, a nawet dla mapy cieplej (odpowiedź na inne pytanie)
Zerowa wartość entropii (pełna wiedza) tylko gdy jest jeden region zainteresowania
Maksymalna wartość, gdy brak wiedzy tj.
wszystkie prawdopodobieństwa równe są 1/6.
Wówczas H(R) = 2.59 bitów (zad. domowe!)
Znormalizowana entropia (bezwymiarowa) = entropia podzielona przez maksymalną wartość
H = 2/2.59 = 77.2%

## Slide 53
Interpretacja:
duże wartości - eksploracja bodźca (poszczególne przejścia są mniej więcej równo prawdopodobne), niskie wartości – dokładniejsze badanie tylko wybranych elementów bodźca (przejścia następują tylko między wybranymi obszarami, stąd duże różnice w p(ri))
Entropia macierzy przejść
Holmqvist i in. Eye Tracking: A Comprehensive Guide to Methods and Measures Oxford University Press 2011
Wartość entropii jest czuła ze względu na trafność wyboru obszarów AOI
Przy swobodnej eksploracji bodźca: spadek wartości entropii dla przedziałów czasu
(przejście od eksploracji do badania wybranych fragmentów)
Znany wynik z 2008 (Shic, Chawarska, Scassellati): różne wartości entropii u dzieci
zdrowych i z ASD przy przyglądaniu się twarzom i innym bodźcom

## Slide 54
Znany przykład wykorzystania entropii jako miary:
Entropia macierzy przejść
Shic i in. Eye Tracking: Autism, Eye-Tracking, Entropy 7th IEEE International Conference on Development and Learning (2008)
Shic, Chawarska, Scassellati (2008): różne wartości entropii u dzieci zdrowych i z ASD przyglądającym się obrazowi twarzy
2 i 4 latki
unikanie…

## Slide 55
Ścieżki wzrokowe
Ścieżki wzrokowe (ang. gaze paths)
Kolejność fiksacji przy oglądaniu bodźca (zmienia się w zależności od zadania)
Porównywanie: odległość Levensteina (jak porównywanie łańcuchów) – najmniejsza liczba czynności przekształcający jeden łańcuch w drugi (tylko wstawienie znaku, usunięcie znaku, zmiana znaku na inny)
Policz odległość łańcuchów: granat-granit, oracz-orczyk, Jacek-placek
Wykorzystywane np. przy porównywaniu ergonomiczności interfejsów, widoczności reklam, różnic w przypadku różnych zadań (eksperyment Yarbusa)
Współczynnik zgodności Kendalla W (nie tylko w okulografii) – wartość ilościowa określająca czy różni badani patrzyli na regiony zainteresowania w podobnej kolejności (0 – brak zgodności, 1 – pełna zgodność)
Poziom istotności: test rang Friedmana (chi kwadrat)

## Slide 56
Nowicjusze i eksperci
SMI (www.smivision.com)
M.A. Shinnick Validating Eye Tracking as an Objective Assessment Tool in Simulation Clinical Simulation in Nursing 12(10):438-446

## Slide 57
Kobiety i mężczyźni
http://omnimediavore.blogspot.com/2011_07_10_archive.html

## Slide 58
Zdarzenia: interpretacja
Bibianna Bałaj prezentacja do wykładu „Okulografia w naukach społecznych” http://fizyka.umk.pl/~jacek/dydaktyka/et/
Ruchy oczu dają wgląd w mechanizm uwagi:
uwaga wzrokowa „wprost” (hipoteza eye-mind)
kontrola poznawcza (koncentracja na zagrożeniu lub odwracanie uwagi od zagrożenia)
badanie procesów uczenia (np. śledzenie wzroku podczas rozwiązywania zadań – czy wszystkie istotne wiadomości zostały odczytane?)
Zaburzenia:
neurologiczne (np. oczopląs)
rozwojowe (np. autyzm – unikanie twarzy na rzecz przedmiotów)
psychiczne – inne schematy ścieżek wzrokowych
Ruchy oczu mogą być mechaniczną reakcją na bodziec lub świadomie kontrolowane
lub elementem mimiki twarzy
Uwaga!
Powtórzenie wiadomości
z wykładu dr Bałaj

## Slide 59
Zdarzenia: interpretacja
Bibianna Bałaj prezentacja do wykładu „Okulografia w naukach społecznych” http://fizyka.umk.pl/~jacek/dydaktyka/et/
Fiksacje:
czas fiksacji – czas skupienia uwagi na danym obiekcie – głębokość przetw.
liczba fiksacji – gdy przeszukiwanie – trudność w znalezieniu
liczba fiksacji w AOI – ważność elementu, zauważalność podczas skanowania
skomplikowane obrazy (wiele detali) → krótsze fiksacje niż obrazy proste
długi średni czas fiksacji na AOI – trudność w przetwarzaniu informacji lub trudność w odtworzeniu z pamięci wzorca
Rewizyty (kolejne fiksacje):
ważność lub dostrzegalność (narzucanie się) elementu np. logo firmy

## Slide 60
Zdarzenia: interpretacja
[za:] Bibianna Bałaj prezentacja do wykładu „Okulografia w naukach społecznych” http://fizyka.umk.pl/~jacek/dydaktyka/et/
Fiksacje:
Rayner, K., & Castelhano, M. S. (2007). Eye movements during reading, scene perception, visual search, and while looking at print advertisements. Visual advertising. Hillsdale, NJ: Erlbaum. http://www.queensu.ca/psychology/QVCLCastelhano/Publications/2007-RaynerCastelhanoCHPT.pdf

## Slide 61
Zdarzenia: interpretacja
Bibianna Bałaj prezentacja do wykładu „Okulografia w naukach społecznych” http://fizyka.umk.pl/~jacek/dydaktyka/et/
Sakady:
liczba sakad jest równa (±1) liczbie fiksacji → nie ma dodatkowej informacji
średnia amplituda sakad – lokalny/globalny skaning wzrokowy (por. entropia); ten parametr może różnicować ekspertów i nowicjuszy (np. analiza zdjęć RTG)
suma amplitud sakad = całkowita droga spojrzenia – stopień eksploracji obrazu
prędkość sakad – jest liniową funkcją ich długości (gdy mniejsze niż 20°) prędkość sakad zależy też od jasności oświetlenia (wolniejsze gdy ciemne)

## Slide 62
Zdarzenia: interpretacja
Bibianna Bałaj prezentacja do wykładu „Okulografia w naukach społecznych” http://fizyka.umk.pl/~jacek/dydaktyka/et/
Mrugnięcia:
częściej mrugamy przy dużym wysiłku poznawczym, zaangażowaniu
ale gdy naszym zadaniem jest „uważne przyjrzenie się” mrugnięć jest mniej
Szerokość źrenicy:
jest oczywistą funkcją jasności światła oświetlającego oczy
ale też świadczy o pobudzeniu (kontrola uwagowa, obciążenie i pośrednio trudności, jakie sprawia zadanie)