## Slide 1: Grafika 3D
Współrzędne jednorodne
Wykład z grafiki komputerowej II (3D)
Jacek Matulewski (e-mail: jacek@fizyka.umk.pl)
http://www.fizyka.umk.pl/~jacek/dydaktyka/3d/
Wersja: 15 listopada 2007
Notes: <number>

## Slide 2: Transformacje
Podstawowe pojęcia grafiki 3D:
Transformacje – określane we współrzędnych sceny 3D translacja (glTranslatef), obrót (glRotatef) skalowanie (glScalef), pochylenie złożenie – dowolna macierz 4x4 (glMultMatrixf)
Transformacje muszą być ustalone przed narysowaniem wierzchołka, np..:
glRotatef(45.0f, 0.0f, 1.0f, 0.0f); //kąt, kierunek osi
glVertex3f(…);

## Slide 3: Transformacje
Współrzędne jednorodne (homogenous coordinates)
Wprowadzone w 1946 przez E. Maxwella (rzutowanie)
W 1965 L. Roberts użył ich do zunifikowania zapisu wszystkich transformacji: translacji, obrotów, skalowanie i pochylania
Opis punktów n-wymiarowej przestrzeni za pomocą n+1 współrzędnych
Obcinanie we współrzędnych jednorodnych może odbywać się w sześcianie zamiast w ściętym ostrosłupie (znacznie efektywniejsze numerycznie)

## Slide 4: Transformacje
We współrzędnych kartezjańskich (2D) obrót i translacja mogą być zapisane:
We współrzędnych jednorodnych:

## Slide 5: Macierze w C++
Należy pamiętać, że macierze w OpenGL zapisywane są kolumnami (M[nr kolumny+rozmiar*nr wiersza])
Oznacza to, że macierz
możemy zadeklarować instrukcją
float I[4][4]={{0, 1, 2, 3},
{4, 5, 6, 7},
{8, 9, A, B},
{C, D, E, F}};
float I[16]={0, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7,
8, 9, A, B,
C, D, E, F};
W OpenGL macierze 1D

## Slide 6: Macierze w C++
Jeżeli chcemy ułatwić sobie życie, możemy zdefiniować funkcję wykonującą transpozycję:

## Slide 7: Macierze w C++
float* Transpozycja(float* M,int rozmiar=4)
{
for(int kolumna=0;kolumna<rozmiar;++kolumna)
for(int wiersz=kolumna+1;wiersz<rozmiar;++wiersz)
{
float tmp=M[kolumna+rozmiar*wiersz];
M[kolumna+rozmiar*wiersz]=M[wiersz+rozmiar*kolumna];
M[wiersz+rozmiar*kolumna]=tmp;
}
return M;
}

## Slide 8: Funkcja glMultMatrix
Funkcja OpenGL glMultMatrixf wykonuje mnożenie bieżącej macierzy M (np. model-widok) przez macierz H podaną w argumencie tj. M → M·H (postmultiplication)
Przykład użycia – mnożenie przez macierz jednostkową
glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
glLoadIdentity();
float I[16]={1,0,0,0,
0,1,0,0,
0,0,1,0,
0,0,0,1};
glMultMatrixf(Transpozycja(I));
W szablonie zmiany wprowadzać w funkcji TForm1::RysujScene przed rysowaniem figury

## Slide 9: Funkcja glMultMatrix
Efekt mnożenia przez macierz I: żadnych zmian

## Slide 10: Skalowanie
Macierz skalowania we współrzędnych jednorodnych
glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
glLoadIdentity();
float S[16]={0.5,0,0,0,
0,1,0,0,
0,0,2,0,
0,0,0,1};
glMultMatrixf(Transpozycja(S));
glScalef(0.5,1,2);

## Slide 11: Skalowanie
Macierz skalowania jednorodnego we wszystkich kier.
glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
glLoadIdentity();
float S[16]={1,0,0,0,
0,1,0,0,
0,0,1,0,
0,0,0,2};
glMultMatrixf(Transpozycja(S));

## Slide 12: Odbicie
Odbicie = „ujemne skalowanie”
glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
glLoadIdentity();
float S[16]={-1,0,0,0,
0,1,0,0,
0,0,1,0,
0,0,0,1};
glMultMatrixf(Transpozycja(S));

## Slide 13: Obrót
Macierz obrotu we współrzędnych jednorodnych rozkładana jest na obroty wokół osi (kąty Eulera):
Obrót wokół osi X
Obrót wokół osi Y
Obrót o kąt  wokół osi Z
kąt  | cos  | sin 
0° | 1 | 0
30° | 0.8660 | 0.5
45° | 0.7071 | 0.7071
60° | 0.5 | 0.8660
90° | 0 | 1

## Slide 14: Obrót
Obrót wokół osi Z o kąt 45°
float Rz[16]={0.7071,-0.7071,0,0,
0.7071, 0.7071,0,0,
0,0,1,0,
0,0,0,1};
glMultMatrixf(Transpozycja(Rz));
glRotatef(45,0,0,1);

## Slide 15: Obrót
Obrót wokół osi X o kąt :
float const a=20;
float const ar=a*M_PI/180.0f;
float Rx[16]=
{1,0,0,0,
0,cos(ar),-sin(ar),0,
0,sin(ar),cos(ar),0,
0,0,0,1};
glMultMatrixf(Transpozycja(Rx));
#include <math.h>
const float a=20;
glRotatef(a,1,0,0);

## Slide 16: Pochylenie
Macierz pochylenia (ang. skew)
Elementy pozadiagonalne
Nie ma odpowiednika w funkcjach OpenGL

## Slide 17: Translacja
Macierz translacji we współrzędnych jednorodnych
float T[16]={1,0,0,1.5,
0,1,0,0.5,
0,0,1,1,
0,0,0,1};
glMultMatrixf(Transpozycja(T));
glTranslatef(1.5,0.5,1);

## Slide 18: Składanie transformacji
Złożenie translacji w kier. X i obrotu wokół osi Z
Złożenie translacji w kier. X i obrotu wokół osi Z

## Slide 19: Obrót wokół wyznaczonego punktu
Obrót o 45° w płaszczyźnie XY wokół punktu (2,0,0):
Translacja o wektor [2,0,0]
glTranslatef(2,0,0);
glRotatef(45,0,0,1);
2) Obrót wokół osi Z o 45°
glTranslatef(-2,0,0);
3) Przesunięcie o wektor [-2,0,0]

## Slide 20: Obrót wokół wyznaczonego punktu
Obrót o 45° w płaszczyźnie XY wokół punktu (2,0,0):
Translacja o wektor [2,0,0]
2) Obrót wokół osi Z o 45°
3) Przesunięcie o wektor [-2,0,0]

## Slide 21: Rzutowania
Rzutowanie równoległe na płaszczyznę XY (glOrtho)
Rzutowanie perspektywiczne (glFrustum)