## Slide 1
Zakład Mechaniki Kwantowej
Instytut Fizyki
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Jacek Matulewski
GameLab
Warszawskie Dni Informatyki, 26 marca 2019
Aplikacje sterowane wzrokowo

## Slide 2
Pracownia Gier Terapeutycznych (GameLab)
Laboratorium Neurokognitywne
Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Jacek Matulewski
GameLab
Aplikacje sterowane wzrokowo
Warszawskie Dni Informatyki, 26 marca 2019

## Slide 3
Plan:
1. Motywacja
2. Narząd wzroku
3. Eye-tracker
4. Ruchy oczu
5. Ścieżki wzrokowe
6. Interakcja wzrokowa
7. MovEye
8. Wzrokowe wprowadzanie tekstu
9. Eksperymenty z użyciem okulografu (MNL)
GameLab
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

## Slide 4: Motywacja
Typowy scenariusz:
wypadek / udar
śpiączka
przebudzenie
rehabilitacja
Cele:
przywrócić kontakt z rodziną i przyjaciółmi
przywrócić kontrolę nad otoczeniem
krótkie czasy aktywności
długie czasy leżenia w łóżku
Źródła grafik: Nowości, Gazeta, Fundacja „Światło”
Jacek Matulewski – Aplikacje sterowane wzrokowo

## Slide 5: Motywacja
Źródła grafik: BabyLab, ICNT, UMK
Jacek Matulewski – Aplikacje sterowane wzrokowo

## Slide 6: Narząd wzroku
Źródło: Gray Anatomy
Ciekawostka: ile stopni swobody ma ludzkie oko?
Jacek Matulewski – Aplikacje sterowane wzrokowo

## Slide 7: Narząd wzroku
Źródło zdjęć: http://chronwzrok.pl/wiedza/siatkowka-oka-budowa-funkcjonowanie/
nerw wzrokowy
plamka żółta
Wyraźne widzenie: 5°
Jacek Matulewski – Aplikacje sterowane wzrokowo

## Slide 8: Eyetracker – sprzęt DIY
Źródło zdjęć: Kamil Pleskot (praca inż.)
diody IR
kabel USB
oprawka
od okularów
kątownik
układ scalony
z matrycą CMOS
Jacek Matulewski – Aplikacje sterowane wzrokowo

## Slide 9: Eyetracker – sprzęt DIY
Źródło zdjęć: Kamil Pleskot (praca inż.)
oprawka
od okularów
kątownik
układ scalony
z matrycą CMOS
diody IR
Jacek Matulewski – Aplikacje sterowane wzrokowo

## Slide 10: Eyetracker – algorytmy (krok po kroku)
Użycie P1 (glint) - uniezależnienie detekcji od ruchów głowy
Źródło: Holmqvist i in. Eye Tracking. A Comprehensive Guide to Methods and Measures
Jacek Matulewski – Aplikacje sterowane wzrokowo

## Slide 11: Eyetracker i dalsze przetwarzanie
Oprogramowanie producenta lub własne (przy ograniczeniach)
Eyetracker i oprogramowanie dostarczone przez producenta
Wykrycie pozycji źrenic(y)
Obliczenie punktu spojrzenia
Obraz z kamery
w czasie rzeczywistym
offline
Uproszczona analiza zdarzeń
Analiza zdarzeń (fiksacje, sakady, mrugnięcia)
Monitoring/Diagnoza/Badania
sprzężenie zwrotne / kontrola
Gra / Eksperyment
25-2500 Hz
Jacek Matulewski – Aplikacje sterowane wzrokowo

## Slide 12: Ruchy oczu
Schemat nie zachowuje skali rzeczywistych wielkości ruchów oka
fiksacja
sakada
glisada
fiksacja
dryf
mikrosakada
Jacek Matulewski – Aplikacje sterowane wzrokowo

## Slide 13: Ruchy oczu
Zdarzenie | Czas trwania | Długość | Prędkość
Fiksacja (fixation) | 200-300 ms | - | -
Sakada (saccade) | 30-80 ms | 4-20° | 300-500°/s
Glisada (glissade) - dociągnięcie oka do położenia bodźca, korekta po sakadzie | 10-40 ms | 0.5-2° | 20-140°/s
Gładkie podążanie (smooth pursuit) | - | - | 10-30°/s
Dryft (drift) – powolne wysunięcie punktu spojrzenia z centrum fiksacji | 200-1000 ms | 1-60’ | 6-25’/s
Mikrosakada (microsaccade) – powrót do bodźca, szybkie skorygowanie dryfu | 10-30 ms | 10-40’ | 15-50°/s
Tremor – drżenie mięśni oka, pobudzanie nerwów oka (?) | - | < 1’ | < 20’/s
Jacek Matulewski – Aplikacje sterowane wzrokowo

## Slide 14: Ruchy oczu
Eksperymenty wykonywane już w latach pięćdziesiątych XX wieku.
Unieruchomienie obrazu przez umieszczenie projektora na soczewce kontaktowej
Efekt: obraz przestaje być widoczny (percepcyjnie) z braku stymulacji zakończeń n.
Roy M. Pritchard Stabilized Images on the Retina (https://pdfs.semanticscholar.org/c97a/209e1a1caa088ae94987fe59317b5ef68838.pdf)
Przykład kobiety (jedyny) z całkowitym paraliżem mięśni oka (zwłóknienie): pobudzanie nerwów i widzenie dzięki ruchom głowy. Możliwe jest nawet czytanie
Gilchrist i in. Saccades without eye movements Nature 390 (1997) 130-131
Jacek Matulewski – Aplikacje sterowane wzrokowo

## Slide 15: Ruchy oczu
Eksperyment Johna K. Stevensa:
John K. Stevens i in. Paralysis Of The Awake Human: Visual Perceptions Vision Research 16 (1976) https://pdfs.semanticscholar.org/8567/8b73e4f918f05244b66ca2a9f65ef89ed3d9.pdf
Obiektem badania był JKS.
Wstrzyknięcie środka zwiotczającego (chlorek suksametoniowy) i kurary
Opaska uciskowa na prawej ręce
zapobiega jej paraliżowi (komunikacja)
Wspomaganie oddychania (respirator)
Lustro i ekran (bodziec i oświetlenie oka)
Całkowite unieruchomienie oczu
Zanikanie obrazu staje się problemem
Świadome próby sakad (wysiłek)
powodowały, że świat się przesuwał (pomimo braku zmian w obrazie!)
Jacek Matulewski – Aplikacje sterowane wzrokowo

## Slide 16: Ruchy oczu
Eksperyment Johna K. Stevensa:
John K. Stevens i in. Paralysis Of The Awake Human: Visual Perceptions Vision Research 16 (1976) https://pdfs.semanticscholar.org/8567/8b73e4f918f05244b66ca2a9f65ef89ed3d9.pdf
Przy częściowym paraliżu (sama kurara) świadome sakady powodowały
przemieszczenie obrazu, a nie jego ruch
(znika i pojawia się przesunięty)
Jumping (sakady) i wolny dryf (dryf oka)
Tendencja do przypisywania ruchu otoczeniu, a nie oczom, co wskazuje na
problem z integracją sensoryczną
Wniosek: postrzeganie przestrzeni nie
jest tylko efektem działania zmysłów,
ale również zaplanowanych ruchów oczu
Jacek Matulewski – Aplikacje sterowane wzrokowo

## Slide 17
Ścieżki wzrokowe
Wikipedia
Ilya Repin Niespodziewany gość (1884-1888), olej na płótnie, 160 x 167 cm

## Slide 18
Ścieżki wzrokowe
Wikipedia
Ilya Repin Niespodziewany gość (1884-1888), olej na płótnie, 160 x 167 cm
Eksperyment Yarbusa (1967)
Oświetlenie

## Slide 19
Ścieżki wzrokowe
Wikipedia
Ilya Repin Niespodziewany gość (1884-1888), olej na płótnie, 160 x 167 cm
Spojrzenia

## Slide 20
Ścieżki wzrokowe
Wikipedia
Ilya Repin Niespodziewany gość (1884-1888), olej na płótnie, 160 x 167 cm
Spojrzenie / relacja / emocje

## Slide 21
Ścieżki wzrokowe
Wikipedia
Ilya Repin Niespodziewany gość (1884-1888), olej na płótnie, 160 x 167 cm
Silne emocje, ewolucja

## Slide 22
Ścieżki wzrokowe
Wikipedia
Ilya Repin Niespodziewany gość (1884-1888), olej na płótnie, 160 x 167 cm
Eksperyment Yarbusa (1967)

## Slide 23
Ścieżki wzrokowe
Wikipedia
Eksperyment Yarbusa (1967)

## Slide 24: Interakcja wzrokowa
Wady okulografu jako narzędzia wskazującego:
Efekt Midasa – nienaturalne wykorzystanie wzroku jako narzędzia kontroli, a nie tylko „odbioru danych”
Użycie dodatkowych przycisków, jeżeli możliwe do „kliknięcia”
Kalibracja – etap przygotowań przed użyciem (zapis par. kal.?), rozkalibrowywanie przy poruszaniu głowy i ciała (dzieci)
Kalibracji można uniknąć przy śledzeniu niewielu obiektów (dociąganie wyznaczonego miejsca spojrzenia do obiektów)
Szum (fizjologia, technologia) – zmniejszenie precyzji
Nie wszystko jest możliwe (np. rysowanie → siatka)
Wzrok wymaga przewodnika (por. gładkie wodzenie, fiksacje)
Jacek Matulewski – Aplikacje sterowane wzrokiem

## Slide 25: Interakcja wzrokowa
Okulograf w komunikacji deixis (por. też definicja ostensywna)
Deixis to komunikacja, w której słowa zależą od aktualnego kontekstu (ważna jest relacja przestrzenna i relacja osób).
Słowa: „ten”, „tamten”, „tutaj”, „tam”, „mój”, „twój”
ET służy do wskazania kontekstu w komunikacji z komputerem: spojrzenie wyznacza (wspomaga) wskazanie celu → - pojawiają się dodatkowe informacje (np. w grach) - inicjacja akcji w inny sposób (przycisk, przechylenie głowy)
Znika problem dotyku Midasa,
ale potrzebny dodatkowy kanał wejścia
Sposób użycia
w przypadku
osób zdrowych
John D. Smith, Roel Vertegaal, Changuk Sohn
ViewPointer (referencja później)
Jacek Matulewski – Aplikacje sterowane wzrokiem

## Slide 26
MovEye
Jacek Matulewski – Aplikacje sterowane wzrokiem

## Slide 27: Motywacja
Jacek Matulewski – Aplikacje sterowane wzrokiem
Typowy scenariusz:
wypadek / udar
śpiączka
przebudzenie
rehabilitacja
Cele:
przywrócić kontakt z rodziną i przyjaciółmi
przywrócić kontrolę nad otoczeniem
krótkie czasy aktywności
długie czasy leżenia w łóżku
Źródła grafik: Nowości, Gazeta, Fundacja „Światło”

## Slide 28: YouTube – nieskończone źródło bodźców
Jacek Matulewski – Aplikacje sterowane wzrokiem

## Slide 29
Nie ma już YouTube Player API dla aplikacji desktopowych Windows!
(tylko dla stron (IFrame), Androida i iOS)
YouTube – trudności techniczne
Obejście:
prosta strona ze skryptami JS
aplikacja desktopowa z kontrolką web browser
Jacek Matulewski – Aplikacje sterowane wzrokiem

## Slide 30: Projekt / Architektura
Web browser + YouTube Data API
Eyetracker + menedżer regionów
IEyetracker
SMI
Tobii
…
Dwell-time
Gesty
…
Analiza w czasie rzeczywistym,
menedżer regionów, …
Strona WWW z odtwarzaczem YouTube
Jacek Matulewski – Aplikacje sterowane wzrokiem

## Slide 31: Problem
Jak umożliwić (równoczesne) kontrolowanie wzrokiem
jednego parametru binarnego i trzech ciągłych?
Dwell-time = dyskretyzacja
Gesty?
czas (przewijanie), 0-100%
głośność, 0-100
jasność, 100 levels
Kontrolowane parametry:
odtwarzaj/wznów
Jacek Matulewski – Aplikacje sterowane wzrokiem

## Slide 32: Przyciski dwell-time
Jacek Matulewski – Aplikacje sterowane wzrokiem

## Slide 33: Przyciski dwell-time
Sugerowane filmy – zawsze dwell-time
Przyciski dwell-time (dostosowywalne)
full-screen
zarezerwowane
opcja automatycznego powtarzania
Jacek Matulewski – Aplikacje sterowane wzrokiem

## Slide 34: Regiony dwell-time
Sugerowane filmy – zawsze dwell-time
Przycisk pauzy
Jacek Matulewski – Aplikacje sterowane wzrokiem

## Slide 35: Regiony dwell-time
Jacek Matulewski – Aplikacje sterowane wzrokiem

## Slide 36: Regiony enter & leave
30°
Jacek Matulewski – Aplikacje sterowane wzrokiem

## Slide 37: Gesty i mrugnięcia
kursor
wzrokowy
Sugerowane filmy – zawsze dwell-time
Play/pause – zamykanie obu oczu
na kilka sekund
Jacek Matulewski – Aplikacje sterowane wzrokiem

## Slide 38: Gesty i mrugnięcia
kursor
wzrokowy
informacja zwrotna (ikony)
Gesty – inicjowane mrugnięciami (lewe oko – przewijanie)
Jacek Matulewski – Aplikacje sterowane wzrokiem

## Slide 39: Gesty i mrugnięcia
znak mrugnięcia
kursor wzrokowy
z kołowym paskiem postępu
liniowy pasek postępu
(nieruchomy)
Jacek Matulewski – Aplikacje sterowane wzrokiem

## Slide 40: Gesty i mrugnięcia
Trzy tryby: translacja (zmiana), czas trwania (zmiana), położenie spojrzenia (bezpośrednie wiązanie)
Jacek Matulewski – Aplikacje sterowane wzrokiem

## Slide 41: Ustawienia / personalizacja
night mode
choosing
eyetracker
Tobii EyeX, 4C
SMI RED
Open-Gaze (Mirametrix, GazePoint)
EyeTribe
dwell-time
control
mode
Jacek Matulewski – Aplikacje sterowane wzrokiem

## Slide 42
System wzrokowego wprowadzania tekstu

## Slide 43: Klawiatury „wzrokowe”
Syntezator mowy
Jacek Matulewski – Aplikacje sterowane wzrokiem

## Slide 44: Klawiatury „wzrokowe”
Jacek Matulewski – Aplikacje sterowane wzrokiem

## Slide 45: Klawiatury „wzrokowe”
Jacek Matulewski – Aplikacje sterowane wzrokiem

## Slide 46: Klawiatury „wzrokowe”
Jacek Matulewski – Aplikacje sterowane wzrokiem

## Slide 47: Klawiatury „wzrokowe”
Jacek Matulewski – Aplikacje sterowane wzrokiem

## Slide 48: Klawiatury „wzrokowe”
Jacek Matulewski – Aplikacje sterowane wzrokowo
Nasz system sugerowania:
wyrazy – najczęściej występujące w tzw. korpusie języka polskiego
+ liczba wcześniejszych użyć przez użytkownika (waga 2×)
litery – kolejne po wprowadzonych litery z sugerowanych wyrazów
(waga: częstość wystąpień w sugestiach)

## Slide 49: Klawiatury „wzrokowe”
Jacek Matulewski – Aplikacje sterowane wzrokowo

## Slide 50: Klawiatury „wzrokowe”
Jacek Matulewski – Aplikacje sterowane wzrokowo

## Slide 51: Klawiatury „wzrokowe”
Jacek Matulewski – Aplikacje sterowane wzrokowo

## Slide 52: Klawiatury „wzrokowe”
Jacek Matulewski – Aplikacje sterowane wzrokowo

## Slide 53: Klawiatury „wzrokowe”
Jacek Matulewski – Aplikacje sterowane wzrokowo

## Slide 54: Klawiatury „wzrokowe”
Jacek Matulewski – Aplikacje sterowane wzrokowo

## Slide 55: Klawiatury „wzrokowe”
Jacek Matulewski – Aplikacje sterowane wzrokowo

## Slide 56: Klawiatury „wzrokowe”
Jacek Matulewski – Aplikacje sterowane wzrokowo

## Slide 57: Klawiatury „wzrokowe”
Jacek Matulewski – Aplikacje sterowane wzrokowo

## Slide 58: Klawiatury „wzrokowe”
Jacek Matulewski – Aplikacje sterowane wzrokowo

## Slide 59: Klawiatury „wzrokowe”
Jacek Matulewski – Aplikacje sterowane wzrokowo

## Slide 60
Badania z użyciem okulografu
mentalnej osi liczbowej

## Slide 61: Eyetracker – MNL
Źródło: Myachykov i in. Ocular drift along the mental number line Psychological Research 80 (2016)
Zadanie: sygnalizować pojawienie się 5 (20%) przez naciśnięcie przycisku (gwarantuje stałą uwagę)
Badany słucha odczytywanych liczb nieparzystych: 1, 3, 5, 7, 9
Na ekranie znajdował się jedynie punkt fiksacji (czarna kropka)
Jacek Matulewski – Aplikacje sterowane wzrokowo

## Slide 62: Eyetracker – MNL
dźwięk
Automatyczny ruch oka w kierunku zgodnym z wartością liczby (por. SNARC)
Źródło: Myachykov i in. Ocular drift along the mental number line Psych. Res. 80 (2016)
Jacek Matulewski – Aplikacje sterowane wzrokowo

## Slide 63: Eyetracker – MNL
9
Podaj dowolne liczby z przedziału 1-30: 1, 24, 17, 6, 20...
sakady
Kierunek i długość sakad poprzedzające wypowiedzenie liczb pozwalały przewidzieć ich wartości
Jacek Matulewski – Aplikacje sterowane wzrokowo

## Slide 64
GameLab
Jacek Matulewski
ZMK, Instytut Fizyki UMK
GameLab, LNK, ICNT UMK
e-mail: jacek@phys.uni.torun.pl
WWW: http://www.fizyka.umk.pl/~jacek
This work was partially supported by Academic Business Incubator of the Nicolaus Copernicus University as part of the project “Incubator of Innovation+” of the Ministry of Science and Higher Education financed as part of the systemic project “Increasing the human resources potential of the R & D sector in OP IR", in Action 4.4 PO IR.